Når der lukkes for vandet ude i målerbrønden skal man huske:

- Det er vigtigt, at begge stophaner er lukket (der er en på begge sider af måleren)

- Bemærk at håndtaget skal stå på tværs af  ledningen

- Husk også at lukke den lille udluftningsskrue hvis den har været åbnet for tømning af ledningen ind til huset

- Kamstrupmålerne ( de ny fra 2016 ) har kontraventil så vandet ikke kan løbe tilbage og man kan således heller ikke tømme sin ledning ved at få vandet til at løbe ud i målerbrønden, her kan man sætte luftpumpe på ventilen i målerbrønden og lukke vandet ud inde i huset.

- HUSK efter tømning at lukke hanerne inde i huset.

- Vær sikker på at sætte låget rigtigt på plads for at undgå frostskader.

Ved fejl på måler eller stophaner rettes henvendelse til bestyrelsen

I nødstilfælde ved sprængninger eller lignende hvor det ikke er muligt at få kontakt til bestyrelsen, skal henvendelse rettes til firmaet:

J M SERVICE – Tlf. 42 75 74 93

Vandværket betaler ikke fakturaer fra andre firmaer rekvireret af private uden bestyrelsens accept.